Научно-производственное предприятие

рН-метр «Эксперт-рН»

№ 34127-07 в Госреестре СИ РФ

Свидетельство об утверждении СИ RU.С.31.002.А № 27043

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.МН06.В.04034/20

Сайт прибора эксперт-рн.рф

«Умный» микропроцессорный рн-метр «Эксперт-рН», гарантирующий точность измерений.

Золотая медаль «Аналитические методы измерений и приборы в пищевой промышленности»

Назначение:

- измерение рН

- измерение Eh, ЭДС

- измерение температуры

- определение кислотности и щелочности различных объектов

На базе рН-метра «Эксперт-рН производятся специализированные комплекты:

- для измерения кислотности молока и молочных продуктов,

- для измерения рН мяса,

- для измерения кислотности и щелочности различных объектов и др.

Отличительные особенности рН-метра «Эксперт-рН»

Автоматический контроль влияния температуры при градуировке

В памяти прибора хранятся таблицы зависимости рН всех основных буферных растворов от температуры. При градуировке прибор измеряет температуру раствора и автоматически вносит поправку в значение рН, что гарантирует максимальную точность результатов. Таким образом, градуировку можно выполнять без термостата при любой температуре.

«Интеллектуальная» автоматическая термокомпенсация

Прибор контролирует температуру анализируемого раствора, сравнивает ее с температурой градуировки и самостоятельно выбирает оптимальный режим измерения – с термокомпенсацией или без нее. Алгоритм работы прибора предусматривает автоматическое уточнение изопотенциальной точки электрода и его реальной чувствительности. Данная «интеллектуальная» система гарантирует правильность результатов при любой температуре.

Простое, интуитивно понятное пользовательское меню

Простое логичное меню и большой графический ЖК-дисплей делают управление прибором предельно удобным и наглядным.

Сигнализация при стабилизации показаний

При стабилизации показаний в ходе измерений рН, ЭДС и to на дисплей выводится символ «*». После его появления пользователь может зафиксировать результат измерения.

Индикация подсказок и сообщений при возникновении ошибок

Постоянный автоматический контроль на всех этапах эксперимента и самодиагностика страхуют пользователя от ошибок. Прибор вносит коррективы самостоятельно или информирует пользователя о возникшей проблеме.

Мобильность

Удобный эргономичный дизайн и малые габариты прибора позволяют выполнять измерения не только в лаборатории, но и в полевых условиях или на производстве.

Аккумуляторное питание

Мощный встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу прибора до 1 месяца и более. Зарядка аккумулятора производится от сети 220В с помощью поставляемого в комплекте зарядного устройства.

Связь с компьютером

Прибор можно подключить к компьютеру через COM- или USB-порт для просмотра, сохранения и распечатки результатов измерения рН, ЭДС и to в графическом и табличном виде. Программное обеспечение можно бесплатно скачать на нашем сайте: www.ionomer.ru.

Новейшая элементная база

Прибор построен на базе новейших радиоэлектронных компонентов с использованием оригинальных инженерно-технических решений.

Основные метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон / погрешность измерения рН, ед. рН | 0…14 /±0,05 |
| Диапазон / погрешность измерения ЭДС, мВ | –2000…+2000 / ±1,0 |
| Диапазон / погрешность измерения температуры, ºС | –5…+100 / ± 0,5 |

Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Дисплей | большой графический ЖК с наглядной индикацией размеры видимой области дисплея 59×30 мм разрешение 133×64 точки |
| Термокомпенсация | автоматическая |
| Питание | аккумуляторное/сетевое |
| Выход на ПК | есть |
| Исполнение | настольное/переносное |

Стандартные комплекты для заказа

| Эксперт-рН (базовый) | рН-метр нового поколения: «интеллектуальная» термокомпенсация и самодиагностика. Автоматический контроль влияния температуры при калибровке. Индикация рН, Т, ЭДС. |
| --- | --- |
| Эксперт-рН | Общелабораторный рН/мВ/0С метр для широкого круга применения (в т.ч. измерения кислотности пива по ГОСТ 12788). с комбинированным стеклянным электродом для водных сред . |
| Измеритель Eh | Измеритель Red/Ox потенциала с комбинированным Eh-электродом. |
| Эксперт-рН (+Eh) | Общелабораторный рН/мВ/0С метр и измеритель Red/Ox потенциала с двумя комбинированными электродами и термодатчиком. |
| Эксперт-рН (3х1) | Лабораторный рН/мВ/0С метр со стеклянным комбинированным pH-электродом со встроенным термодатчиком (3 в 1). |
| Эксперт-рН (2) | Общелабораторный рН/мВ/0С метр с раздельной парой электродов. |
| Эксперт-рН (микро) | рН/0С метр для микрообъемов (0.2-0.5 мл), измерения в пробирках, бутылках, колбах и т.д. с комбинированным микроэлектродом (D = 6 мм, L = 130 мм) и термодатчиком. |
| Эксперт-рН (проточный) | Портативный рН-метр для проточно-погружных измерений со стеклянным термодатчиком. |
| Эксперт-рН–м (молоко) | Экспресс-анализатор титруемой кислотности молока заготовляемого, рН-метр для молока и жидких молочных продуктов. Индикация титруемой кислотности в градусах Тернера, рН и Т. |
| Эксперт-рН (молоко заготовляемое, молочные продукты) | Экспресс-анализатор титруемой кислотности заготовляемого молока, рН/0С метр для молока, молочных продуктов, сыров, и др. Возможно два комплекта поставки: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ: с раздельной парой электродов; С комбинированным коническим электродом. |
| Эксперт-рН (молочные продукты, тесто, мягкие пищевые продукты) | рН/0С метр для молока, молочных продуктов, сыров, теста и других мягких пищевых продуктов. Возможно два комплекта поставки: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ: с раздельной парой электродов; С комбинированным коническим электродом. |
| Эксперт-рН (мясо) | Специализированный рН/0С метр для анализа мяса. В комплекте со специализированным электродом с ножевым устройством и термодатчиком. |
| Эксперт-рН Комплект для неводных сред | Специализированный рН/0С метр для измерения в неводных средах с раздельной парой электродов. Специальный электрод сравнения в комплекте. |
| Эксперт-рН (профессиональный комплект) | Общелабораторный рН/мВ/0С метр для широкого круга применения с комбинированным стеклянным электродом, штативом и магнитной мешалкой |