Научно-производственное предприятие

Анализаторы жидкости «Эксперт-001»

№ 21068 в Госреестре СИ РФ

Свидетельство об утверждении СИ ОС.С.31.002.А № 75735

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.НВ27.В.02672/20

Анализаторы жидкости «Эксперт-001» – это современные многопараметрические приборы, предназначенные для решения множества аналитических задач на базе всего одного анализатора.

БОЛЕЕ 10 000 ПРИБОРОВ РАБОТАЮТ В ЛАБОРАТОРИЯХ РОССИИ!

Анализаторы жидкости «Эксперт-001» используют для измерения:

- показателя активности ионов (рН и рХ) и расчета их молярной (С) и массовой (Сm) концентраций;

- электродвижущей силы (ЭДС) электродных систем (в частности, окислительно-восстановительного потенциала (Eh);

- температуры (Т);

- массовой концентрации растворённого кислорода и/или БПК.

Анализаторы выпускаются в четырех базовых модификациях: «Эксперт-001-1»; «Эксперт-001-2»; «Эксперт-001-3»; «Эксперт-001-4». Данные модификации отличаются измеряемыми параметрами, диапазонами измерений, значениями погрешности и типом питания.

Модельный ряд включает прецизионное/стандартное, одноканальное/четырехканальное, лабораторное/переносное исполнение приборов.

Объекты анализа:

- питьевые, природные, сточные воды

- водные растворы проб растительной, пищевой продукции, почв и др.

Области применения:

- лаборатории промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений

- органы контроля, инспекции и надзора

- практикумы ВУЗов и др.

Система номенклатуры анализаторов жидкости «Эксперт-001» и основные режимы работы:

А Каналы измерения

| Каналы | Модификации анализатора жидкости Эксперт-001 |
| --- | --- |
|  | 1 (0.1) | 3 (0.1) | 3 (0.4) | 2 (0.1) | 4 (0.1) | 4 (0.4) |
| ЭДС, мВ | -4000…+4000 ПГ ± 0.2… 0.4 | -3200…+3200 ПГ ±1.5 | -3200…+3200 ПГ ±1.5 | -4000…+4000 ПГ ± 0.2 … 0.4 | -3200…+3200 ПГ ±1.5 | -3200…+3200 ПГ ±1.5 |
| рН | ПГ ±0.03 | ПГ ±0.05 | ПГ ±0.05 | ПГ ±0.03 | ПГ ±0.05 | ПГ ±0.05 |
| рХ | 1 … 3 включ. ПГ ±0.05 св. 3 … 7 ПГ ±0 .1 |
| ОВП (Eh), мВ | -4000…+4000 | -3200…+3200 | -3200…+3200 | -4000…+4000 | -3200…+3200 | -3200…+3200 |
| Т, (С | +5 … +80 ПГ ±0.5 |
| О2, мг/дм3 Т, (С | нет | нет | нет | 1 … 15, ПГ ±0.5 +5 … +40, ПГ ±0.5 |

Б Тип питания

0 – питание от встроенного аккумулятора и от сети через сетевой адаптер.

С Число потенциометрических выходов

1 или 4

Преимущества анализаторов жидкости «Эксперт-001»

| СОВМЕСТИМОСТЬ С ЭЛЕКТРОДАМИ | Все виды ионоселективных и рН электродов, включая: твердоконтактные, комбинированные/некомбинированные, иммунные/ферментные/газовые отечественные/импортные |
| --- | --- |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ДАТЧИКАМИ КИСЛОРОДА (ТИПА КЛАРКА) | для измерения растворенного кислорода, БПК в лабораторных условиях; для измерения растворенного кислорода в открытых водоемах и емкостях; для измерения кислорода организмов, клеток и их частей, ферментов и др. |
| СЕРВИС | дружественный пользователю сценарий работы; калибровка прибора по любым 2…5 калибровочным растворам; гладкая нелинейная калибровочная кривая между точками; автоматический расчет результатов измерений в мВ, рХ, М, мг/л; константы для 32 ионов в памяти прибора; сохранение в памяти 32 градуировок ионов; возможность выбора изопотенциальной точки при автоматической термокомпенсации выход на ПК |

Эксплуатационные преимущества:

- автономная работа за счет встроенного мощного свинцового аккумулятора (контроль степени зарядки);

- возможность работы от сети (адаптер питания в комплекте поставки);

- пониженный уровень шумов при работе от сети;

- устойчивость к транспортной тряске;

- автоматическая и ручная термокомпенсация;

- питание магнитной мешалки от прибора в полевых условиях;

- быстрое и легкое подключение к компьютеру;

- использование в качестве высокоомного милливольтметра при потенциометрических измерениях: титровании, измерениях методом стандартных добавок, и др. по соответствующим МВИ;

- переносной и лабораторный варианты – возможность применения в лабораторных и полевых условиях, удобен для работы в вытяжном шкафу;

- срок гарантии 24 месяца.

| «Эксперт-001-3(0.1)» Переносной вариант прибора хорошо зарекомендовал себя не только в лабораторных, но и в полевых условиях. Прибор в лабораторном исполнении – современный рН-метр-иономер для работы в аналитических лабораториях и студенческих практикумах. |  |
| --- | --- |
| «Эксперт-001-3(0.4)» Универсальный прибор для большого числа анализов Обеспечивает одновременную индикацию показаний с четырех электродов. Это экономит время ожидания установления точного показания с каждого электрода. При подключении прибора к компьютеру на экран монитора одновременно выводятся четыре графика. Идеально подходит для систематического проведения большого числа анализов. Метрологическая аттестация по каждому каналу. |  |
| Эксперт-001-4(0.1) Популярная модель - переносной прибор. Каналы для измерения растворенного кислорода (БПК), рН (ОВП), рХ, и температуры Постоянный лидер продаж! Недорогой, простой в обращении, надежный прибор для определения растворенного кислорода, температуры, БПК (в базовой комплектации). При дополнительной комплектации позводяет определять рН, Еh, ионный состав. Прибор подходит для широкого круга пользователей. |  |
| Эксперт-001-4(0.4) Модель, оптимально сочетающая многофункциональность 4-канального иономера и анализатора кислорода – удобства в работе - качество – умеренную цену! • Прибор для стандартных измерений • Один кислородный канал • Четыре ионометрических канала • Канал Т |  |

Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Модификация | 001-1 | 001-2 | 001-3 | 001-4 |
| Диапазон измерений показателя активности ионов водорода, рН | 0 … 14 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений рН | ±0,03 | ±0,05 |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений рН, вызванной изменением сопротивления измерительного электрода в диапазоне от 0 до 500 МОм и вспомогательного электрода в диапазоне от 0 до 20 кОм | ±0,01 |
| Пределы допускаемой суммарной абсолютной погрешности измерений рН с учетом дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры анализируемой жидкости в диапазоне от +5 до +80 °С (погрешности термокомпенсации) | ±0,05 | ±0,07 |
| Диапазон измерений показателя активности ионов, рХ | 1 … 7 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений рХ в диапазоне: от 1 до 3 включ. св. 3 до 7 | ±0,05 ±0,1 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | -4000 … +4000 | -3200 … +3200 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ЭДС в диапазоне, мВ: от -4000 до менее -2000 от -2000 до +2000 включ. св. 2000 до 4000 от -3200 до +3200 | ±0,4 ±0,2 ±0,4 - | - - - ±1,5 |
| Диапазон измерений ОВП (Eh), мВ | -4000 … +4000 | -3200 …+3200 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ОВП (Eh), мВ | ±10 |
| Диапазон измерений температуры контролируемой среды, (С | +5 … +80 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры контролируемой среды, (С | ±0,5 |
| Диапазон измерений массовой концентрации растворенного кислорода, мг/дм3 | - | 1 … 15 | - | 1 … 15 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой концентрации растворенного кислорода, мг/дм3 | - | ±0,5 | - | ±0,5 |
| Диапазон измерений температуры контролируемой среды при измерении массовой концентрации растворенного кислорода,(С | - | +5 ...+40 | - | +5 … +40 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры при измерении массовой концентрации растворенного кислорода, (С | - | ±0,5 | - | ±0,5 |

Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Параметры электропитания: при работе от сети переменного тока (через адаптер): - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц при работе от автономного встроенного аккумулятора или 4-х элементов типа АА: - напряжение постоянного тока, В - электрическая емкость аккумулятора, мА(ч | 207 … 243.8 49 … 51 5.3 … 6.8 1200 |
| Потребляемая мощность от внешнего источника питания, Вт, не более | 6 |
| Время установления рабочего режима после включения, мин, не более | 15 |
| Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее | 8 |
| Габаритные размеры (без ПИП), мм, не более: в лабораторном исполнении: - длина×ширина×высота в переносном исполнении: - длина×ширина×высота | 230×230×80 210×110×70 |

На базе анализатора жидкости производятся специализированные комплекты:

- рН-метры;

- анализаторы жидкости;

- анализаторы серы, нитратов, нитритов, фторидов;

- титраторы потенциометрические;

- комплекты «Микон-2»;

- анализаторы качества молока;

- калориметры;

- амперометрические титраторы и др.;

- комплекты для измерения БПК;

- комплекты для измерения растворенного кислорода;

- комплекты для научной работы (измерение дыханий митохондрий и т.д).

# Footnotes

Для моделей прибора 2(0.1), 4(0.1), 4(0.4)

Программное обеспечение на сайте www.ionomer.ru в открытом доступе