Научно-производственное предприятие

Кулонометр «Эксперт-006»

№ 23192-02 в Госреестре СИ РФ

Свидетельство об утверждении СИ RU.С.31.001.А № 12626

Универсальный прецизионный кулонометр для решения широкого круга химико-аналитических задач по определению массы вещества, содержащегося в растворе в форме ионов, комплексных соединений, нейтральных молекул и других электроактивных соединений.

Кулонометрическое титрование - метод, используемый в аналитической химии, в котором титрующий реагент генерируется электролитически или вне титруемого раствора, он не добавляется к определяемому образцу в виде стандартного раствора общепринятым методом, вместо объема и массы при титровании измеряют время титрования и ток.

Кулонометрия - это пока единственный метод, не использующий зависимость свойства от концентрации определяемого вещества, характерную для любого другого физико-химического метода анализа. В основе кулонометрических методов лежит закон Фарадея, устанавливающий связь между массой электропревращенного вещества и количеством затраченного электричества. Применение кулонометрии заметно сокращает время анализа по сравнению с классическими методами, время получения необходимой информации при одновременном снижении погрешности и увеличении точности полученных результатов.

Область применения кулонометрии в настоящее время значительно расширилась вследствие развития теоретических основ электрохимии, использования новых электродных материалов, медиаторных систем, получения новых кулонометрических титрантов.

С точки зрения теоретических основ и прикладных аспектов гальваностатическая  кулонометрия - весьма доступный для широкого применения метод, в котором основными контролируемыми параметрами являются время и сила тока.

Преимущества кулонометра «Эксперт-006»

Технические:

- современная элементная база,

- мощный микропроцессор,

- возможность работы со сменными ячейками,

- легкое и удобное подключение к ПК через интерфейс RS 232,

- вывод результатов измерения на дисплей прибора или ПК,

- сохранение результатов в файл-протокол на ПК,

- возможность программирования анализатора для каждого вида титрования (до 5 программ),

- представление результатов на дисплее в мг/мкг, в масс. %, вывод времени титрования приведенного к максимальному току диапазона (5 или 50 мА).

Аналитические:

- возможность работы и построения графиков без компьютера,

- титрование до заданной точки или анализ всей кривой титрования,

- возможность различной индикации конечной точки титрования.

Технические и метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Режимы работы: | гальваностатический с уменьшением величины тока при приближении к точке эквивалентности автоматический с учетом дрейфа |
| Индикация точки эквивалентности (конечной точки титрования): | Бипотенциометрическая, (мВ) Биамперометрическая (мкА), Потенциометрическая (рН, мВ), Кондуктометрическая (мкСм, мСм) По схеме потенциостата (мкА) |
| Дисплей | ЖК графический с яркой подсветкой |
| Потребляемая мощность | не более 6 Вт |
| Питание через БП от сети | 220 В |
| Масса анализатора | не более 0.95 кг. |
| Время установления рабочего режима | не более 20 мин. |
| Продолжительность непрерывной работы | не менее 20 часов |
| Габаритные размеры ИП (ширина×длина×высота), мм | 220×210×70 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерительного преобразователя | ± 0,2%; |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности анализатора с использованием комбинированного рН-электрода в качестве индикаторного электрода | ± 2,0%; |
| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности анализатора при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10ºС относительно температуры (201)ºС | ±0,05 %. |

На базе кулонометра «Эксперт-006» мы предлагаем 4 специализированных комплекса:

- для титрования электрогенерированными галогенами

- для кислотно-основного титрования

- для измерения антиоксидантов

- универсальный.