Научно-производственное предприятие

Тест-комплекты СТ

Тест-комплекты СТ -  комплекты реагентов для экспресс-анализа воды в полевых и лабораторных условиях по методикам ГОСТ, РД, ПНД Ф, ГСССД:

- серия «СТ-ФОТО» - анализ на фотометре «Эксперт-003»,

- серия «СТ-ТИТР» - анализ методом титрования.

Простой алгоритм работы, не требующий дополнительного обучения и особых навыков

Особенности тест-комплектов СТ

- В состав тест-комплектов СТ входят все необходимые реактивы и принадлежности для отбора проб и проведения анализа по аттестованным методикам (ГОСТ, РД, ПНД Ф, ГСССД и пр.).

- Входящие в состав сухие реактивы расфасованы для единичных анализов. Жидкие реагенты поставляются в непрозрачных пластиковых герметичных флаконах. Прилагаемый к тест-комплектам набор для дозирования жидкостей, включающий градуированные пипетки, пипетатор и мерный цилиндр, обеспечивает точность внесения жидких реагентов в анализируемые пробы.

- Подробная инструкция по выполнению анализа гарантирует возможность работать с тест-комплектами СТ для пользователей без специальной подготовки и химического образования.

- Тест-комплекты «СТ-ФОТО» поставляются вместе с переносным фотометром «Эксперт-003», который полностью настроен для проведения измерений (градуировки сохранены в памяти). Обработанную тест-комплектом пробу воды фотометрируют и фиксируют конечный результат на дисплее фотометра.

- Последующая покупка новых тест-комплектов не требует дополнительной настройки оборудования.

- Тест-комплекты «СТ-ТИТР» основаны на капельном титровании. Отсутствие громоздких бюреток позволяет сделать титрование максимально удобным и мобильным при сохранении высокой точности результатов. Для перемешивания пробы в ходе титрования прилагается магнитная мешалка «РИТМ-01».

| Тест-комплекты «СТ-ФОТО» (фотометрия) | Длина волны, кювета | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Активный хлор свободный (0,05-2 мг/дм3) | 525 нм, 20 мм | ГСССД МЭ240-2015 |
| Активный хлор общий (0,05-2 мг/дм3) | 525 нм, 20 мм | ГСССД МЭ240-2015 |
| Алюминий (0,05-1 мг/дм3) | 525 нм, 10 мм | ГОСТ 18165-89 ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 |
| Аммоний (0,05-3 мг/дм3) | 430 нм, 30 мм | ГОСТ 4192-82 РД 52.24.486-2009 ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 |
| АПАВ (0,1-1,5 мг/ дм3) | 655 нм, 10 мм | ГОСТ 31857-2012 (мет.3) ПНДФ 14.1:2:4.15-95 |
| Железо общее (0,05-2 мг/дм3) | 525 нм, 30 мм | ГОСТ 4011-72 (п. 4) |
| Железо (общее, II, III) (0,05-2 мг/дм3) | 525 нм, 30 мм | ГОСТ 4011-72 (п. 4) |
| КПАВ (0,1-1,5 мг/ дм3) | 400 нм, 10 мм | ПНДФ 14.1:2:16-95 (изд. 2004) |
| Кремний (0,5-12 мг/ дм3) | 400 нм, 10 мм | ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 РД 52.24.433-2005 |
| Марганец (0,05-5 мг/дм3) | 470 нм, 10 мм | РД 52.24.467-2008 |
| Нитриты (0,002-0,3 мг/дм3) | 525 нм, 10 мм | ГОСТ 4192-82 (п. 4) РД 52.24.381-2006 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |
| Нитрат (0,5-15 мг/ дм3) | 525 нм, 10 мм | Определение в форме нитритов (см. НД нитриты) |
| Озон (0,05-0,8 мг/дм3) | 525 нм, 20 мм | Метод с DPD |
| Активный хлор/Озон совместно | 525 нм, 20 мм | Метод с DPD |
| Сульфаты (1-150 мг/дм3) | 375 нм, 10 мм | ГОСТ 4389-72 (п. 3) |
| Сульфид (0,01-1 мг/л) | 655 нм, 30 мм | ПНДФ 14.1:2.109-97 РД 52.24.450-2010 |
| Фосфаты (0,02-6 мг/дм3) | 700 нм, 20 мм | ГОСТ 18309-72 РД 52.24.382-2006 ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 |
| рН (6,5-8,7 рН) | 572 нм, 20 мм |  |
| Фенол (0,005-1 мг/дм3) | 525 нм, 50 мм | Метод с 4-аминоантипирином |

| Тест-комплекты «СТ-ТИТР» (титрование) | Нормативный документ |
| --- | --- |
| Жёсткость общая, некарбонатная (постоянная), карбонатная (временная) (0,5-14оЖ) | ГОСТ 31954-2012 РД 52.24.395-2007 ПНД Ф 14.1:2.98-97 |
| Перманганатная окисляемость (0.7-10 мгО/дм3) | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) ГОСТ 23268.12-78 РД 34.37.523.10-88 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| Кальций (10-280 мг/дм3) | РД 52.24.403-2007 ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
| Хлориды (15-500 мг/дм3) | ГОСТ 4245-72 РД 52.24.407-2006 ПНД Ф 14.1:2.96-97 |
| Щёлочность общая, свободная (0,5-14 ммоль/дм3), карбонаты (30-840 мг/дм3), гидрокарбонаты (30,5-854 мг/дм3) | ГОСТ 31957-2012 РД 52.24.493-2006 ПНД Ф 14.1:2.245-2007 |

Ассортимент тест-комплектов постоянно расширяется!