Научно-производственное предприятие

Комплекты для автоматического титрования «ТИТРИОН»

Компания «Эконикс-Эксперт» предлагает новое решение проблемы автоматизации титрования – серию комплектов для автоматического титрования «ТИТРИОН». Симбиоз двух точнейших аналитических методов – гравиметрии и титрования, воплощённый в конструкции «ТИТРИОН», устраняет недостатки, присущие поршневым титраторам, и обеспечивает беспрецедентную точность дозирования и надёжность изделия.

Комплекты «ТИТРИОН» поддерживают все известные виды титрования (кислотно-основное, окислительно-восстановительное, осадительное и комплексометрическое) и основные методы титрования (потенциометрическое, фотометрическое, амперометрическое, кондуктометрическое, термическое).

Комплекты «ТИТРИОН» имеют расширенный список автоматизированных функций, сопоставимый с лучшими моделями именитых зарубежных фирм, поддерживают разнообразные режимы титрования (до заданной точки, регистрация кривой титрования, дозирование заданного объема, рН(Eh)-статирование) и обеспечивают полную автоматизацию всех этапов титрования, включая дозирование и вычисление объёма титранта, построение кривой титрования, определение точки эквивалентности и эквивалентного объёма, а также расчёт концентрации определяемого вещества.

Отличительной особенностью комплектов «ТИТРИОН» является весовой метод расчёта объёма титранта, обеспечивающий высокую точность и надёжность результатов (ведь известно, что гравиметрия – прямой метод анализа, который в большинстве случаев признают арбитражным). В процессе титрования титрант непрерывно взвешивается с помощью электронных весов, и объём каждой порции титранта определяется по уменьшению массы автоматически. Система весового титрования защищена патентом РФ № 126467.

Описание и принцип работы

Принцип работы комплектов «ТИТРИОН» заключается в быстром информационном обмене между весами и прибором серии «Эксперт», который управляет всем процессом титрования. Цифровые весы обеспечивают дискретность измерения объёма титранта до 1 мкл. Это соответствует требованиям к лучшим моделям импортных титраторов, снабженных шаговыми моторами и намного превосходит точность, достигаемую с помощью ручного титрования. Процесс титрования с непрерывным весовым дозированием нечувствителен даже к известной проблеме титрования - попаданию воздушного пузырька в дозирующую систему.

Комплекты «ТИТРИОН» не требуют обязательного подключения к компьютеру, управление процессом титрования, получение и обработка данных, а также вывод конечных результатов выполняются непосредственно измерительным прибором. При желании можно производить обработку данных в компьютере с помощью специальной бесплатной программы. В этом случае все зарегистрированные кривые титрования будут сохраняться в базе данных.

Максимальный объем титранта в комплектах «ТИТРИОН» составляет порядка 400 мл (а не стандартные 30 или 50 мл, как в импортных титраторах).

Комплекты «ТИТРИОН» допускают соединение с автосамплером производства «Эконикс-Эксперт», так что смена образцов может производиться автоматически.

Испытания комплектов «ТИТРИОН» применительно к действующим ГОСТ и методикам ПНДФ показали, что они эффективно поддерживает основные методики, действующие на территории Российской Федерации.

Комплекты «ТИТРИОН» существенно увеличивают производительность труда при аналитическом титровании. Оператор меньше устает, процесс титрования превращается из монотонного утомительного труда с напряжением зрения в нормально организованную в соответствии с современными требованиями работу.

Комплекты «ТИТРИОН» поставляются в виде удобного моноблока. В единый корпус интегрированы весы, управляющий прибор «Эксперт», ячейка для титрования с индикаторной системой, магнитная мешалка и перистальтический насос. В качестве управляющего прибора выступает анализатор жидкости «Эксперт-001», кондуктометр «Эксперт-002» или фотометр «Эксперт-003» в зависимости от используемого метода титрования. Таким образом, комплекты для титрования «ТИТРИОН» можно классифицировать по методам титрования.

Преимущества комплектов «ТИТРИОН»

- Запатентованная система весового титрования гарантирует высокую точность и надежность результатов.

- Полная автоматизация процесса титрования. Дозирование титранта, построение кривой титрования, определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) и расчет конечного результата анализа выполняется прибором автоматически.

- Поддержка всех основных видов титрования:

- кислотно-основного,

- окислительно-восстановительного,

- осадительного,

- комплексометрического.

- Поддержка всех основных методов титрования:

- потенциометрического,

- амперометрического,

- кондуктометрического,

- фотометрического.

- Поддержка всех основных режимов титрования:

- до заданной точки,

- регистрация кривой титрования,

- дозирование заданного объема,

- рН(Eh)-статирование.

- Удобный форм-фактор. Представляет собой полноценное рабочее место оператора с модульной компоновкой оборудования для быстрой и гибкой смены методов и видов титрования.

- Не требуется обязательное подключение к компьютеру – управление и обработка данных выполняется прибором автоматически. При подключении к компьютеру обработка и сохранение результатов в базе данных выполняется с помощью специальной бесплатной программы.

- Возможность подключения автосамплера для автоматической подачи образцов.

- Разнообразие специализированных и отраслевых комплектов для определения многочисленных показателей по действующим нормативным документам.

БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

| Базовые комплекты |
| --- |
| Титрион-1 Титрион-1А | потенциометрическое титрование |
| Титрион-1/1 Титрион-1/1А | амперометрическое и потенциометрическое титрование |
| Титрион-2 Титрион-2А | кондуктометрическое титрование |
| Титрион-3 Титрион-3А | фотометрическое титрование |
| Титрион-1-2 Титрион-1-2А | потенциометрическое и кондуктометрическое титрование |
| Титрион-1-3 Титрион-1-3А | потенциометрическое и фотометрическое титрование |
| Титрион-1/1-2 Титрион-1/1-2А | потенциометрическое, амперометрическое и кондуктометрическое титрование |
| Титрион-1/1-3 Титрион-1/1-3А | потенциометрическое, амперометрическое и фотометрическое титрование |
| Титрион-2-3 Титрион-2-3А | кондуктометрическое и фотометрическое титрование |
| Титрион-1-2-3 Титрион-1-2-3А | потенциометрическое, кондуктометрическое и фотометрическое титрование |
| Титрион-Мульти Титрион-Мульти-А | потенциометрическое, амперометрическое, кондуктометрическое и фотометрическое титрование |

Комплекты для потенциометрического титрования

Потенциометрическое титрование является наиболее распространенным (после ручного с использованием цветных индикаторов) вариантом титриметрического анализа. Применяется для всех видов титрования: кислотно-основного (с рН-электродом), окислительно-восстановительного (с Eh-электродом), осадительного и комплексометрического (с соответствующим ионоселективным электродом).

Комплекты Титрион-1 и Титрион-1А предназначены для выполнения потенциометрического титрования, в ходе которого измеряется ЭДС электродной системы. Управляющим прибором является анализатор жидкости «Эксперт-001».

В качестве индикаторной системы выступает электродная потенциометрическая система, состоящая из индикаторного электрода (рН, Eh или ионоселективного) и электрода сравнения.

В зависимости от решаемой задачи, титрование можно проводить в одном из двух режимов: до заданной точки (рН, рХ, ЭДС) или с регистрацией кривой титрования.

В последнем случае прибором регистрируются кривые потенциометрического титрования, содержащие волнообразные участки, на которых наблюдаются резкие изменения ЭДС электродной системы (скачки потенциала).

В зависимости от типа протекающей химической реакции, эти скачки отражают резкое изменение значения рН, Eh или концентрации того или иного иона. Определение точек эквивалентности (точек перегиба) для любого числа волн на кривой титрования выполняется прибором автоматически. Таким образом, автоматизируется наиболее трудоёмкая и ответственная стадия анализа – определение координат точек эквивалентности по кривым титрования.

При желании, пользователь может выполнить обработку кривой титрования вручную. Для этого прибор преобразует кривую в дифференциальную форму, и пользователь выполняет поиск точек эквивалентности по максимумам или минимумам пиков, соответствующих волнам на обычной кривой титрования.

Комплекты для амперометрического титрования

Комплекты Титрион-1/1 и Титрион-1/1А предназначены для выполнения амперометрического титрования, в ходе которого измеряется сила тока при заданном напряжении в цепи электродной системы, погруженной в анализируемый раствор.

Применяется, преимущественно, для окислительно-восстановительного титрования, реже – для осадительного, комплексометрического и даже кислотно-основного, обеспечивая при этом большую чувствительность и селективность по сравнению с потенциометрическим методом титрования.

Управляющим прибором является анализатор жидкости «Эксперт-001».

В качестве индикаторной системы выступает биамперометрический электрод.

В зависимости от решаемой задачи, титрование можно проводить в одном из двух режимов: до заданного значения силы тока или с регистрацией кривой титрования.

Регистрируемая прибором амперометрическая кривая титрования представляет собой ломаную линию с точками эквивалентности в изломах. Определение точек эквивалентности выполняется прибором автоматически. Таким образом, автоматизируется наиболее трудоёмкая и ответственная стадия анализа – определение координат точек эквивалентности по кривым титрования. При желании, пользователь может выполнить обработку кривой титрования вручную.

Комплекты Титрион-1/1 и Титрион-1/1А предназначены также для выполнения потенциометрического титрования

Комплекты для кондуктометрического титрования

Комплекты Титрион-2 и Титрион-2А предназначены для выполнения кондуктометрического титрования, в ходе которого измеряется удельная электрическая проводимость раствора.

Применяется для кислотно-основного, осадительного, комплексометрического, реже – для окислительно-восстановительного титрования.

Управляющим прибором является кондуктометр «Эксперт-002».

В качестве индикаторной системы выступает кондуктометрический датчик погружного типа.

В зависимости от решаемой задачи, титрование можно проводить в одном из двух режимов: до заданного значения удельной электрической проводимости или с регистрацией кривой титрования.

Регистрируемая прибором кондуктометрическая кривая титрования представляет собой ломаную линию с точками эквивалентности в изломах. Определение точек эквивалентности выполняется прибором автоматически. При желании, пользователь может выполнить обработку кривой титрования вручную.

Комплекты для фотометрического титрования

Подавляющее большинство методик титрования основано на применении цветных индикаторов, которые изменяют окраску в точке эквивалентности. В некоторых случаях изменяется окраска самого анализируемого раствора. К сожалению, в данном случае титрование не удаётся автоматизировать. Момент изменения цвета раствора приходится фиксировать визуально, так как на сегодняшний день в нашей стране практически отсутствуют удобные инструментальные средства, способные фиксировать изменение окраски в ходе титрования.

Компания «Эконикс-Эксперт» предлагает уникальную для нашей страны систему автоматического фотометрического титрования.

Комплекты Титрион-3 и Титрион-3А предназначены для выполнения фотометрического титрования, в ходе которого измеряется оптическая плотность раствора.

Управляющим прибором является фотометр «Эксперт-003».

В качестве индикаторной системы выступает специализированная фотометрическая ячейка, кюветное отделение которой адаптировано под установку стандартного стеклянного стакана, вместимостью 50 см3.

В ячейку встроена магнитная мешалка, обеспечивающая перемешивание раствора в стакане. Модуляционная схема работы фотометра «Эксперт-003» позволяет выполнять измерения при внешней засветке, поэтому, в отличие от прочих фотометров, отсутствует крышка, закрывающая кюветное отделение. Стакан с анализируемым раствором открыт, что удобно для внесения проб и порций титранта. Таким образом, модуляционная схема работы фотометра, конфигурация кюветного отделения и наличие встроенной магнитной мешалки позволяют, используя обычный стеклянный стакан, проводить титрование раствора с одновременным перемешиванием и фотометрированием.

В зависимости от решаемой задачи, титрование можно проводить в одном из двух режимов: до заданного значения оптической плотности раствора или с регистрацией кривой титрования. При этом в зависимости от цвета раствора до и после точки эквивалентности, подбирают соответствующую длину волны излучения, чтобы изменение оптической плотности при смене цвета раствора было максимальным.

На фотометрической кривой титрования изменение цвета раствора будет выражаться в скачкообразном изменении оптической плотности. Определение точки эквивалентности для любого числа скачков на кривой титрования выполняется прибором автоматически по началу или концу скачков. При желании, пользователь может выполнить обработку кривой титрования вручную.

Комбинированные комплекты

Комбинированные комплекты Титрион-1-2, Титрион-1-2А, Титрион-1-3, Титрион-1-3А, Титрион-2-3, Титрион-2-3А и т.д. содержат оборудование сразу для нескольких методов титрования, то есть укомплектованы несколькими взаимозаменяемыми управляющими приборами. Например, комплект Титрион-1-3, предназначенный для потенциометрического и фотометрического титрования, включает корпус, весы, насос, оборудование для потенциометрического титрования (анализатор «Эксперт-001» и магнитную мешалку) и оборудование для фотометрического титрования (фотометр «Эксперт-003» и фотометрическую ячейку).

Комплекты для автоматического потенциометрического титрования «Титрион-1» и «Титрион-1А»

Назначение

Автоматическое потенциометрическое титрование водных и неводных растворов. Применяется для всех видов титрования: кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осадительного и комплексометрического.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001», при помощи которого в ходе титрования измеряется ЭДС электродной системы.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
|  | Титрион-1 | Титрион-1А |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0.005 | 0.001 |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 | 380 |
| Методы титрования | потенциометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема рН(Eh)-статирование |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0.05 … 2 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1.5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0.02 |
| Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | ±0.,05 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |

При заказе доукомплектовывается электродными системами для потенциометрического титрования: рН-электродами, Eh-электродами, ионоселективными электродами, электродами сравнения и пр. и другими дополнительными материалами (стандарт-титрами, ГСО и пр.)

Комплекты для автоматического кондуктометрического титрования «Титрион-2» и «Титрион-2А»

Назначение

Автоматическое кондуктометрическое титрование водных и неводных растворов. Применяется для всех видов титрования: кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осадительного и комплексометрического.

Описание

Комплект построен на базе кондуктометра «Эксперт-002», при помощи которого в ходе титрования измеряется удельная электрическая проводимость (УЭП) раствора.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
|  | Титрион-2 | Титрион-2А |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 | 0,001 |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 | 380 |
| Методы титрования | кондуктометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Поддиапазоны измерения удельной электрической проводимости (УЭП) | от 0,001 до 1,999 мкСм/см от 0,01 до 19,99 мкСм/см от 0,1 до 199,9 мкСм/см от 1 до 1999 мкСм/см от 0,01 до 19,99 мСм/см от 0,1 до 199,9 мСм/см от 1 до 1000 мСм/см |
| Пределы допускаемой основной приведенной к верхнему значению поддиапазона погрешности измерений УЭП, % | ( 2 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |

При заказе доукомплектовывается дополнительными материалами в зависимости от целей заказчика.

Комплекты для автоматического фотометрического титрования «Титрион-3» и «Титрион-3А»

Назначение

Автоматическое фотометрическое титрование водных и неводных растворов. Применяется для всех видов титрования (кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осадительного и комплексометрического) при использовании цветных индикаторов, изменении окраски самого анализируемого раствора или появлении/исчезновении осадка.

Описание

Комплект построен на базе фотометра «Эксперт-003», при помощи которого в ходе титрования измеряется оптическая плотность раствора.

В качестве индикаторной системы выступает специализированная фотометрическая ячейка со встроенной магнитной мешалкой. Кюветное отделение ячейки адаптировано под установку стандартного стеклянного стакана с пробой, вместимостью 50 см3. В ходе титрования анализируемый раствор перемешивается и фотометрируется одновременно.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
|  | Титрион-3 | Титрион-3А |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 | 0,001 |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 | 380 |
| Методы титрования | фотометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Рабочие длины волн, нм | 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0 … 1,5 |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | 0 … 3,0 |
| Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | ±0,02 |
| Предел допускаемой случайной составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | 0,005 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |

При заказе доукомплектовывается сменными источниками излучения (картриджами). В зависимости от цвета раствора до и после точки эквивалентности, подбирают такую длину волны излучения картриджа, чтобы изменение оптической плотности при смене цвета раствора было максимальным.

Комплекты для автоматического амперометрического и потенциометрического титрования «Титрион-1/1» и «Титрион-1/1А»

Назначение

Автоматическое амперометрическое и потенциометрическое титрование водных и неводных растворов. Применяется для всех видов титрования: кислотно-основного, окислительно-восстановительного, осадительного и комплексометрического.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001», поддерживающего два метода титрования:

- амперометрическое титрование, в ходе которого измеряется сила тока при заданном напряжении в цепи электродной системы.

- потенциометрическое титрование, в ходе которого измеряется ЭДС электродной системы.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
|  | Титрион-1/1 | Титрион-1/1А |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 | 0,001 |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 | 380 |
| Методы титрования | амперометрический потенциометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование рН(Eh)-статирование |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0,02 |
| Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | ±0,05 |
| Диапазоны измерения силы тока, мкА | минус 0,5 … 0,5 минус 5 … 5 минус 50 … 50 минус 500 … 500 минус 5000 … 5000 |
| Диапазон поляризующего напряжения, мВ | минус 2000 … 2000 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |

При заказе доукомплектовывается электродными системами для потенциометрического титрования: рН-электродами, Eh-электродами, ионоселективными электродами, электродами сравнения и пр. и другими дополнительными материалами (стандарт-титрами, ГСО и пр.)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

| Специализированные комплекты |
| --- |
| Титрион-рН | Комплект для потенциометрического кислотно-основного титрования (рН-электрод в комплекте) |
| Титрион-Редокс | Комплект для потенциометрического окислительно-восстановительного титрования (Eh-электрод в комплекте) |
| Титрион-Профи | Комплект для потенциометрического кислотно-основного и окислительно-восстановительного титрования (рН-электрод и Eh-электрод в комплекте) |
| Титрион-Хлорид | Комплект для определения хлоридов методом потенциометрического осадительного титрования (хлоридселективный электрод и электрод сравнения в комплекте) |

Комплект для автоматического потенциометрического кислотно-основного титрования «Титрион-рН»

Назначение

Автоматическое потенциометрическое кислотно-основное титрование водных и некоторых неводных растворов.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001» с электродной системой для кислотно-основного титрования. Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный комбинированным рН-электродом ЭСК-10601.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-рН» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-рН» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

«Титрион-рН» является одним из наиболее востребованных комплектов, т.к. метод потенциометрического кислотно-основного титрования широко применяется при анализе разнообразных объектов.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 (0,001) |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 (380) |
| Метод титрования | потенциометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0,02 |
| Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | ±0,05 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |

Комплект для автоматического потенциометрического окислительно-восстановительного титрования «Титрион-Редокс»

Назначение

Автоматическое потенциометрическое окислительно-восстановительное титрование водных и некоторых неводных растворов.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001» с электродной системой для окислительно-восстановительного титрования. Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный комбинированным Eh-электродом ЭРП-105.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Редокс» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Редокс» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

«Титрион-Редокс» является одним из наиболее востребованных комплектов, т.к. метод потенциометрического окислительно-восстановительного титрования широко применяется при анализе разнообразных объектов.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 (0,001) |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 (380) |
| Метод титрования | потенциометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |

Комплект для автоматического потенциометрического кислотно-основного и окислительно-восстановительного титрования «Титрион-Профи»

Назначение

Автоматическое потенциометрическое кислотно-основное и окислительно-восстановительное титрование водных и некоторых неводных растворов.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001» с электродными системами для кислотно-основного и окислительно-восстановительного титрования.

Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный комбинированным рН-электродом ЭСК-10601 и комбинированным Eh-электродом ЭРП-105.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Профи» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Профи» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

«Титрион-Профи» является одним из наиболее востребованных комплектов, т.к. методы потенциометрического кислотно-основного и окислительно-восстановительного титрования широко применяются при анализе разнообразных объектов.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 (0,001) |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 (380) |
| Метод титрования | потенциометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0,02 |
| Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | ±0,05 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |

Комплект для автоматического определения хлоридов методом потенциометрического осадительного титрования «Титрион-Хлорид»

Назначение

Определение хлоридов и серебра в водных и некоторых неводных растворах методом автоматического потенциометрического осадительного титрования.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001» с электродной системой для потенциометрического осадительного титрования. Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный хлоридселективным электродом Элит-261 и электродом сравнения ЭСр 10101.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Хлорид» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Хлорид» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 (0,001) |
| Максимальный объём титранта, см3 | 120 (380) |
| Метод титрования | потенциометрический |
| Режимы титрования | до заданной точки регистрация кривой дозирование заданного объема |
| Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
| Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0,02 |
| Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
| Масса в сборе, кг, не более | 10 |

ОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

| Отраслевые комплекты |
| --- |
| Титрион-Эколог | Комплект для анализа воды, почв/грунтов и воздуха |
| Титрион-Ойл (Универсал) | Комплект для анализа нефти, нефтепродуктов, в том числе моторных топлив, присадок и смазочных материалов, а также природных горючих и сжиженных газов |
| Титрион-Ойл | Комплект для определения числа нейтрализации нефтепродуктов |
| Титрион-Сера | Комплект для определения сульфидной и меркаптановой серы в нефтепродуктах, топливе для двигателей, газах горючих природных и газах углеводородных сжиженных |
| Титрион-Милк | Комплект для определения титруемой кислотности молока и молочных продуктов |
| Титрион-Милк (Универсал) | Комплект для определения титруемой кислотности, хлористого натрия, белка, йода, соды, сахаров молока и молочных продуктов, молочных продуктов для детского питания, молочных консервов, йогуртов, казеинов и казеинатов |
| Титрион-Фуд | Комплект для анализа пищевой продукции |
| Титрион-Аква | Комплект для анализа воды плавательных бассейнов |
| Титрион-Агро | Комплект для анализа удобрений и комбикормов |
| Титрион-Сплав | Комплект для анализа сплавов |
| Титрион-Руда | Комплект для анализа руд |

Лабораторный комплект для определения титруемой кислотности молока и молочных продуктов «Титрион-Милк»

Назначение

Определение титруемой кислотности молока и молочных продуктов методом автоматического потенциометрического кислотно-основного титрования по действующим ГОСТам.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001» со специальной программой «Милк» и с электродной системой для кислотно-основного титрования. Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный комбинированным рН-электродом ЭСК-10601.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Милк» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, и титруемая кислотность в градусах Тернера определяются прибором автоматически.

Анализ по следующим нормативным документам:

- ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности.

- ГОСТ Р 51331-99	Продукты молочные. Йогурты. Общие технические условия.

- ГОСТ 30648.4-99	Продукты молочные для детского питания. Титриметрические методы определения кислотности.

- ГОСТ Р 51455-99	Йогурты. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности.

- ГОСТ 30305.3-95	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерения кислотности.

Ключевые особенности:

- Автоматический расчет титруемой кислотности.

- Параметры титрования оптимизированы для каждого нормативного документа.

- Предусмотрено последовательное выполнение двух параллельных измерений с последующим расчётом среднего значения и расхождения.

- Комплект представляет собой рабочее место оператора

Лабораторный комплект для определения титруемой кислотности, хлористого натрия, белка, общего азота, соды, сахаров молока и молочных продуктов, молочных продуктов для детского питания, молочных консервов, йогуртов, казеинов и каизенатов «Титрион-Милк (Универсал)»

Назначение

Определение титруемой кислотности, хлористого натрия, белка, общего азота, соды, сахаров молока и молочных продуктов, молочных продуктов для детского питания, молочных консервов, йогуртов, казеинов и казеинатов методом автоматического потенциометрического кислотно-основного титрования по действующим ГОСТам.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001» со специальной программой «Милк» и с электродными системами для кислотно-основного, окислительно-восстановительного и осадительного титрования. Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный комбинированным рН-электродом ЭСК-10601, комбинированным Eh-электродом ЭРП-105, ионоселективным электродом Элит-261-Хлорид и электродом сравнения ЭСр 10101.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Милк (Универсал)» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Определение объема титранта, пошедшего на титрование, и вычисление кислотности в градусах Тернера производится прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Милк (Универсал)» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

Определяемые параметры с указанием нормативных документов и требуемых электродных систем.

| Определяемый компонент | Нормативный документ | Электродная система |
| --- | --- | --- |
| Кислотность | ГОСТ 3624-92, ГОСТ 30305.3-95, ГОСТ 30648.4-99, ГОСТ 51455-99, ГОСТ Р 51331-99 | ЭСК-10601 |
| Свободная кислотность казеинов | ГОСТ Р 51468-99 |  |
| Раскисление молока | ГОСТ 30637-99 |  |
| Общий азот, массовая доля белка | ГОСТ 23327-98, ГОСТ 25179-90 ГОСТ Р 51470-99 |  |
| Сода | ГОСТ 24065-80 |  |
| Хлористый натрий | ГОСТ 3627-81 | Элит-261-Хлорид, ЭСр10101 |
| Сахар | ГОСТ 29248-91 | ЭРП-105 |
| Сахароза | ГОСТ 30648.7-99 |  |

Комплект для анализа воды, почвы, грунта, атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны «Титрион-Эколог»

Назначение

Определение экологически значимых параметров состава воды, почвы, грунта и воздуха методами автоматического титрования по действующим нормативным документам (ГОСТ, ПНД Ф, РД, СТО и МУК).

Описание

Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродных систем анализатором «Эксперт-001») и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1-3» (или «Титрион-1-3А»), укомплектованный электродными системами и сменными источниками излучения.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Эколог» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Эколог» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

Определяемые параметры с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемого оборудования (электродных систем для потенциометрического метода и сменных источников излучения (картриджей) для фотометрического метода титрования).

| Определяемый параметр | Нормативный документ | Метод титрования / оборудование |
| --- | --- | --- |
| ВОДА |
| Хлориды | ГОСТ 4245-72 ПНДФ 14.1:2.96-97 (изд. 2004 г.) РД 52.24.402-2005 РД 52.24.407-2007 | Потенциометрический / Элит-261-хлорид, ЭСр10101 |
| Щёлочность | ГОСТ Р 52963-2008 ПНД Ф 14.1:2:3:4.242-2007 (изд. 2011г.) РД 52.24.493-2006 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
| Карбонаты и гидрокарбонаты | ГОСТ Р 52963-2008 ПНДФ 14.2.99-97 (изд. 2004 г.) РД 52.24.493-2006 |  |
| Общий азот | ПНД Ф 14.1:2.206-04 |  |
| Диоксид углерода | РД 52.24.515-2005 |  |
| Растворённый кислород | ПНД Ф 14.1:2.101-97 (изд. 2004 г.) РД 52.24.419-2005 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (изд. 2004 г.) |  |
| Активный хлор | ГОСТ 18190-72 ПНДФ 14.1:2.113-97 (изд. 2011 г.) |  |
| Остаточный озон | ГОСТ 18301-72 |  |
| Перманганатная окисляемость | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.) |  |
| Сероводород, гидросульфиды, сульфиды | СТО 31323949-025-2004 |  |
| Сульфиты, тиосульфаты | ПНД Ф 14.1:2:4.163-2000 (изд. 2009 г.) |  |
| Сульфаты | РД 52.24.453.95. | Потенциометрический / Элит-231-свинец, ЭВЛ-1М3.1 |
| Кальций | ПНД Ф 14.1:2.95-97 (изд. 2004 г.) РД 52.24.403-2007 | Фотометрический / картридж «605» |
| Жёсткость | ПНД Ф 14.1:2.98-97 (изд. 2004 г.) РД 52.24.395-2007 |  |
| Трилон Б | ПНДФ 14.1:2:4.153-99 (изд. 2012 г.) |  |
| Химическое потребление кислорода (ХПК) | ПНДФ 14.1:2.100-97 (изд. 2004 г.) | Фотометрический / картридж «470» |
| ПОЧВА / ГРУНТ |
| Хлориды | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02 (изд. 2005 г.), ГОСТ 26425-85 | Потенциометрический / Элит-261-хлорид, ЭСр10101 |
| Кальций, магний, общая жесткость | ПНДФ 16.2.2:2.3:3.34-02 (изд. 2005 г.), ГОСТ 26428-85 | Фотометрический / картридж «605» |
| Щелочность | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02 (изд. 2005 г.) | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
| Карбонат и бикарбонат | ГОСТ 26424-85 |  |
| Обменная кислотность | ГОСТ 26484-85 |  |
| Мышьяк | ПНД Ф 16.1:2.2:3.16-98 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ |
| Едкие щелочи и карбонаты (суммарно) | ПНД Ф 13.1.52-06 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
| Аминофенилуксусная кислота | МУК 4.1.593-96 |  |
| Цианат натрия | МУК 6019-91 |  |
| Сероводород и метилмеркаптан | ПНДФ 13.1.34-2002 (изд. 2012 г.). | Потенциометрический / ЭСС-01 или ЭА-2, ЭСр10101 |
| Гидрохлорид три(оксиметил)амино-метана | МУК 4.1.0.396-96 |  |
| Бромид калия | МУК 4901-88 | Потенциометрический / ЭЛИТ-271-Бромид, ЭСр10101 |

Комплект для анализа воды плавательных бассейнов «Титрион-Аква»

Назначение

Определение остаточного активного хлора (общего и свободного), остаточного озона и жесткости воды плавательных бассейнов методами автоматического титрования по действующим нормативным документам (ГОСТ, ПНД Ф).

Описание

Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродных систем анализатором «Эксперт-001») и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1-3» (или «Титрион-1-3А»), укомплектованный электродной системамой и сменными источниками излучения.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Аква» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Аква» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

Определяемые параметры с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемого оборудования (электродных систем для потенциометрического метода и сменных источников излучения (картриджей) для фотометрического метода титрования).

| Определяемый параметр | Нормативный документ | Метод титрования / Оборудование |
| --- | --- | --- |
| Общий остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 ПНДФ 14.1:2.113-97 (изд. 2011 г.) | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Остаточный озон | ГОСТ 18301-72 |  |
| Свободный остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 | Фотометрический / картридж «525» |
| Жесткость | ПНД Ф 14.1:2.98-97 (изд. 2004 г.) | Фотометрический / картридж «605» |

Комплект для анализа зерна, кормов и удобрений «Титрион-Агро»

Назначение

Определение состава зерна, семян, кормов, комбикормов и удобрений методами автоматического титрования по действующим нормативным документам.

Описание

Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродных систем анализатором «Эксперт-001») и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1-3» (или «Титрион-1-3А»), укомплектованный электродными системами и сменными источниками излучения.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Агро» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Агро» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

Определяемые параметры с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемого оборудования (электродных систем для потенциометрического метода и сменных источников излучения (картриджей) для фотометрического метода титрования).

| Определяемый компонент | Нормативный документ | Метод титрования / оборудование |
| --- | --- | --- |
| ЗЕРНО, СЕМЕНА |
| Кислотность | ГОСТ Р 51410-99 | Потенциометрический / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред (требуется химически стойкая трубка насоса) |
| Кислотное число | ГОСТ 10858-77 | Потенциометричес-кий / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред |
| Белок | ГОСТ 10846-91 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
| КОРМА, КОМБИКОРМА |
| Азот | ГОСТ Р 51417-99, ГОСТ 13496.4-93 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
| Общая кислотность | ГОСТ 13496.12-98 |  |
| Хлориды | ГОСТ 13496.1-98 | Потенциометрический / Элит-261-Хлорид, ЭСр10101 |
| Кислотное число жира | ГОСТ 13496.18-85 | Потенциометрический / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред (требуется химически стойкая трубка насоса) |
| УДОБРЕНИЯ |
| Свободная кислотность, фосфаты | ГОСТ 20851.2-75 | Потенциометрический / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред |
| Сернокислый кальций, хлористый магний | ГОСТ 20851.3-93 | Фотометрический / картридж «605» |
| Общий азот, аммонийный азот, свободный аммиак | ГОСТ 26715-85, ГОСТ 26716-85, ГОСТ 30181.9-94, ГОСТ Р 50568.1-93, ГОСТ 27749.0-88, ГОСТ 28990-91, ГОСТ 29313-92, ГОСТ 27749.2-88 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
| Органическое вещество | ГОСТ 27980-88 | Потенциометрический / ЭРП-105 |

Комплект для определения числа нейтрализации нефтепродуктов по ГОСТ 11362 «Титрион-Ойл»

Назначение

Определение числа нейтрализации нефтепродуктов методом автоматического потенциометрического титрования по ГОСТ 11362.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001». Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный электродной парой для кислотно-основного титрования неводных сред.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Ойл» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Ойл» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

Комплект для анализа нефти, нефтепродуктов, природных и сжиженных газов «Титрион-Ойл (Универсал)»

Назначение

Определение ряда важных показателей состава нефти, нефтепродуктов, в том числе моторных топлив, присадок и смазочных материалов, а также природных горючих и сжиженных газов методами автоматического титрования по действующим нормативным документам.

Описание

Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродной системы анализатором «Эксперт-001») и амперометрическим (измерение силы тока в цепи электродной системы при наложении напряжения анализатором «Эксперт-001»). Представляет собой комплект «Титрион-1/1» (или «Титрион-1/1А»), укомплектованный электродными системами.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Ойл (Универсал)» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Ойл (Универсал)» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

Определяемые параметры с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемых электродных систем.

| Определяемый параметр | Нормативный документ | Метод титрования / электродная система |
| --- | --- | --- |
| Йодные числа и непредельные углеводороды в светлых нефтепродуктах | ГОСТ 2070-82 | Потенциометрический / ЭПВ-1ср, специальный электрод сравнения для неводных сред |
| Бромные числа и непредельные углеводороды в нефтепродуктах и остаточных топливах | ГОСТ 8997-89 ГОСТ Р 50837.2-95 | Амперометрический / электрод биамперометрической / бипотенциометрической индикаторной системы 007 |
| Число нейтрализации в нефтепродуктах и смазочных материалах (общее кислотное число, кислотное число сильных кислот, кислотность, общее щелочное число, щелочное число сильных щелочей) | ГОСТ 11362-96 | Потенциометрический / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред |
| Общее щелочное число нефтепродуктов (с хлорной кислотой) | ГОСТ 30050-93 |  |
| Хлористые соли в нефти | ГОСТ 21534-76 | Потенциометрический / Элит-261 (хлорид), ЭСр-10101 |
| Хлорорганические соединения в нефти | ГОСТ Р 52247-2004 | Потенциометрический / ЭА-2 (или ЭСС-01), ЭСр-10101 |
| Сера меркаптановая и сероводородная в топливах для двигателей, нефтепродуктах, углеводородных сжиженных и природных горючих газах | ГОСТ 17323-71 ГОСТ Р 52030-2003 ГОСТ 22985-90 ГОСТ 22387.2-97 | Потенциометрический / ЭА-2 (или ЭСС-01), специальный электрод сравнения для неводных сред |

Комплект для определения сульфидной и меркаптановой серы «Титрион-Сера»

Назначение

Определение сульфидной и меркаптановой серы методом автоматического потенциометрического титрования по действующим нормативным документам.

Описание

Комплект построен на базе анализатора жидкости «Эксперт-001». Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный электродной парой для определения серы в неводных средах.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Сера» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Сера» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

| Определяемый параметр | Нормативный документ | Метод титрования / электродная система |
| --- | --- | --- |
| Сера меркаптановая и сероводородная в топливах для двигателей, нефтепродуктах, углеводородных сжиженных и природных горючих газах | ГОСТ 17323-71 ГОСТ Р 52030-2003 ГОСТ 22985-90 ГОСТ 22387.2-97 | Потенциометрический / ЭА-2 (или ЭСС-01), специальный электрод сравнения для неводных сред |

Комплект для анализа пищевой продукции «Титрион-Фуд»

Назначение

Определение состава пищевых продуктов методом автоматического потенциометрического титрования по действующим ГОСТам.

Описание

Комплект включает оборудование для автоматического титрования потенциометрическим методом (измерение ЭДС электродных систем анализатором «Эксперт-001») Представляет собой комплект «Титрион-1» (или «Титрион-1А»), укомплектованный электродными системами.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Фуд» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Фуд» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически. При определении кислотности молока и молочных продуктов прибор выполняет расчет результатов в градусах Тернера.

Определяемые параметры с указанием нормативных документов и требуемых электродных систем.

| Определяемый компонент | Нормативный документ | Электродная система |
| --- | --- | --- |
| МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ |
| Кислотность | ГОСТ 3624-92, ГОСТ 30305.3-95, ГОСТ 30648.4-99, ГОСТ 51455-99, ГОСТ Р 51331-99 | ЭСК-10601 |
| Свободная кислотность казеинов | ГОСТ Р 51468-99 |  |
| Раскисление молока | ГОСТ 30637-99 |  |
| Общий азот, массовая доля белка | ГОСТ 23327-98, ГОСТ 25179-90 ГОСТ Р 51470-99 |  |
| Сода | ГОСТ 24065-80 |  |
| Хлористый натрий | ГОСТ 3627-81 | Элит-261-Хлорид, ЭСр 10101 |
| Сахар | ГОСТ 29248-91 | ЭРП-105 |
| Сахароза | ГОСТ 30648.7-99 |  |
| ЖИРЫ, МАСЛА |
| Массовая доля поваренной соли | ГОСТ Р 52179-2003 | Элит-261-Хлорид, Специальный электрод сравнения для неводных сред |
| Йодное число | ГОСТ 5475-69 | ЭПВ-1, Специальный электрод сравнения для неводных сред |
| Перекисное число | ГОСТ 26593-85, ГОСТ Р 51487-99, ГОСТ 8285-91, ГОСТ Р 53595-2009 |  |
| Число омыления | ГОСТ 5478-90 | ЭС-10601, Специальный электрод сравнения для неводных сред |
| Массовая доля мыла | ГОСТ 5480-59 |  |
| Белковые вещества | ГОСТ Р 53595-2009 |  |
| Кислотное число и кислотность | ГОСТ Р 50457-92, ГОСТ 8285-91, ГОСТ Р 52110-2003, ГОСТ Р 52179-2003 |  |
| ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ, КОНДИТЕРСКИЕ И МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
| Кислотность, щелочность | ГОСТ 5670-96, ГОСТ Р 52377-2005, ГОСТ 5898-87 | ЭСК-10601 |
| Поваренная соль | ГОСТ 5698-51 | Элит-261-Хлорид, ЭСр 10101 |
| ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ |
| Кислотность | ГОСТ 15113.5-77 | ЭСК-10601 |
| Сахароза | ГОСТ 15113.6-77 | ЭРП-105 |
| Поваренная соль | ГОСТ 15113.7-77 | Элит-261-Хлорид, ЭСр 10101 |
| МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ |
| Свежесть мяса | ГОСТ 23392-78 | ЭСК-10601 |
| Хлориды | ГОСТ 9957-73 | Элит-261-Хлорид, ЭСр 10101 |
| РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ |
| Общая кислотность | ГОСТ 27062-89 | ЭСК-10601 |
| Поваренная соль | ГОСТ 27207-87 | Элит-261-Хлорид, ЭСр 10101 |
| НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ |
| Кислотность | ГОСТ 6687.4-86, ISO 750:1998 ГОСТ 25555.0-82 ГОСТ Р 51434-99 | ЭСК-10601 |
| Пектиновые вещества | ГОСТ 29059-91 |  |
| Общая щелочность золы | ГОСТ Р 51436-99 |  |
| Витамин С | ГОСТ 24556-89 | ЭСК-10601, ЭРП-105 |
| НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ |
| Массовая концентрация титруемых кислот, кислотность | ГОСТ 14252-73, ГОСТ 12788-87, ГОСТ Р 51621-2000 | ЭСК-10601 |
| Щелочность | ГОСТ Р 52472-2005 |  |
| Массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ Р 51654-2000, ГОСТ 13193-73 | ЭСК-10601, ЭРП-105 |
| Свободный и общий диоксид серы | ГОСТ Р 51655-2000 | ЭРП-105 |
| ЗЕРНО |
| Белок | ГОСТ 10846-91 | ЭСК-10601 |
| Кислотность | ГОСТ 26971 -36 |  |
| МЕД |
| Свободная кислотность | ГОСТ Р 53877-2010 | ЭСК-10601 |

Комплект для анализа руд, глин, минералов и концентратов «Титрион-Руда»

Назначение

Определение состава руд, глин, минералов и концентратов методами автоматического титрования по действующим нормативным документам.

Описание

Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродной системы анализатором «Эксперт-001») и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1-3» (или «Титрион-1-3А»), укомплектованный электродными системами и сменными источниками излучения.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Руда» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Руда» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

Определяемые параметры с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемого оборудования (электродных систем для потенциометрического метода и сменных источников излучения (картриджей) для фотометрического метода титрования).

| Определяемый параметр | Нормативный документ | Метод титрования / оборудование |
| --- | --- | --- |
| ГЛИНЫ ФОРМОВОЧНЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ |
| Оксид алюминия | ГОСТ 3594.13-93 | Фотометрический / картридж «525» |
| Обменные катионы кальция и магния | ГОСТ 3594.2-93 | Фотометрический / картридж «605» |
| ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ |
| Фтористый кальций | ГОСТ 7619.3-81 | Фотометрический / картридж «525» |
| Углекислый кальций | ГОСТ 7619.2-81 |  |
| Сера сульфидная | ГОСТ 7619.8-81 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Сера общая | ГОСТ 7619.7-81 |  |
| КОНЦЕНТРАТЫ СВИНЦОВЫЕ |
| Оксид кальция | ГОСТ 14047.12-78 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Свинец | ГОСТ 14047.1-93 | Фотометрический / картридж «572» |
| РУДЫ ХРОМОВЫЕ И КОНЦЕНТРАТЫ |
| Оксид хрома (III) | ГОСТ 15848.1-90 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Оксид железа (II) | ГОСТ 15848.3-90 |  |
| Сера | ГОСТ 15848.6-70 |  |
| Оксид алюминия | ГОСТ 15848.10-90 | Фотометрический / картридж «655» |
| Оксид кальция и оксид магния | ГОСТ 15848.11-90 | Фотометрический / картриджи «525», «605» |
| РУДЫ ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТЫ, АГЛОМЕРАТЫ И ОКАТЫШИ ЖЕЛЕЗОВАНАДИЕВЫЕ |
| Оксид кальция и оксид магния | ГОСТ 18262.7-88 | Фотометрический / картриджи «525», «605» |
| Окись алюминия | ГОСТ 18262.6-88 | Фотометрический / картридж «572» |
| Хром | ГОСТ 18262.10-88 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Ванадий | ГОСТ 18262.9-88 |  |
| Железо | ГОСТ 18262.2-88 |  |
| Закись железа | ГОСТ 18262.3-88 |  |
| КОНЦЕНТРАТЫ МЕДНЫЕ |
| Железо | ГОСТ 15934.5-80 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Окись кальция и магния | ГОСТ 15934.7-80 |  |
| Окись алюминия | ГОСТ 15934.6-80 | Фотометрический / картридж «572» |
| ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЕЦ |
| Марганец | ГОСТ 16591.3-94 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| ФЕРРОМАРГАНЕЦ |
| Марганец | ГОСТ 21876.1-76 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| РУДЫ МАРГАНЦЕВЫЕ, КОНЦЕНТРАТЫ И АГЛОМЕРАТЫ |
| Марганец общий | ГОСТ 22772.2-96 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Двуокись марганца | ГОСТ 22772.3-96 |  |
| Железо общее | ГОСТ 22772.4-96 |  |
| Сера общая | ГОСТ 22772.7-96 |  |
| Окись кальция и окись магния | ГОСТ 24937-81 | Фотометрический / картридж «605» |
| РУДЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ, КОНЦЕНТРАТЫ, АГЛОМЕРАТЫ И ОКАТЫШИ |
| Железо общее | ГОСТ 23581.18-81 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| ТАЛЬК И ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ |
| Оксид железа | ГОСТ 19728.4-2001 | Фотометрический / картридж «572» |
| Оксид кальция | ГОСТ 19728.7-2001 | Фотометрический / картридж «525» |
| Оксид магния | ГОСТ 19728.8-2001 |  |

Комплект для анализа сплавов «Титрион-Сплав»

Назначение

Определение состава сплавов методами автоматического титрования по действующим нормативным документам.

Описание

Комплект включает оборудование для автоматического титрования тремя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродной системы анализатором «Эксперт-001»), амперометрическим (измерение силы тока в цепи электродной системы при наложении напряжения анализатором «Эксперт-001») и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1/1-3» (или «Титрион-1/1-3А»), укомплектованный электродными системами и сменными источниками излучения.

В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Сплав» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Сплав» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.

Определяемые параметры с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемого оборудования (электродных систем для потенциометрического и амперометрического методов и сменных источников излучения (картриджей) для фотометрического метода титрования).

| Параметр | Нормативный документ | Метод титрования / оборудование |
| --- | --- | --- |
| Серебро | ГОСТ 12561.1-78 ГОСТ 12558.1-78 | Потенциометрический / Элит-261-Хлорид или электрод потенциометрический Tit-01, ЭСр10101 |
|  | ГОСТ 16321.1-70 ГОСТ 16882.1-71 ГОСТ 16883.1-71 |  |
| Золото | МКХА 02.04-04 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Иридий | ГОСТ 12559.1-82 |  |
| Кобальт | ГОСТ 12353-78 |  |
| Бор | ГОСТ 12360-82 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
| Медь | ГОСТ 12561.1-78 | Фотометрический / картридж «525» |
|  | ГОСТ 16883.2-71 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
| Палладий | ГОСТ 12553.1-77 | Фотометрический / картридж «572» |
| Никель | ГОСТ 12552.1-77 |  |
| Ванадий | ГОСТ 2604.7-34 ГОСТ 12351-2003 | Амперометрический / электрод биамперометрической/бипотенциометрической индикаторной системы 007; Потенциометрический / ЭРП-105 |

# Footnotes

Комплекты с буквой «А» (аналитические) имеют улучшенные метрологические характеристики

являются дополнительными функциями и активируются по заказу

являются дополнительными функциями и активируются по заказу

характеристики в скобках указаны для аналитического комплекта

характеристики в скобках указаны для аналитического комплекта

характеристики в скобках указаны для аналитического комплекта

характеристики в скобках указаны для аналитического комплекта

характеристики в скобках указаны для аналитического комплекта

характеристики в скобках указаны для аналитического комплекта

характеристики в скобках указаны для аналитического комплекта

характеристики в скобках указаны для аналитического комплекта