Научно-производственное предприятие

Титратор Фишера «Эксперт-007М»

для количественного определения воды в нефти, нефтепродуктах, природном газе, органических растворителях, трансформаторных маслах и др. ГОСТ 24614, EN ISO 12937 (IP № 438/01), ГОСТ 24870 и др.

Имеют сертификат соответствия ГОСТ Р.

№ 39009-08 в Госреестре СИ РФ

Свидетельство об утверждении СИ RU.С.31.002.А № 33258

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.ПХ01.В.04724/20

Титратор Фишера «Эксперт-007М» используется для количественного определения воды в нефти, нефтепродуктах, природном газе, органических растворителях, трансформаторных маслах и др. ГОСТ 24614, EN ISO 12937 (IP № 438/01), ГОСТ 24870 и др.

Имеют сертификат соответствия ГОСТ Р.

Объекты анализа:

- нефтепродукты,

- нефть,

- природный газ,

- растворители для органического синтеза,

- трансформаторное масло,

- стиральный порошок,

- сахар и др.

Области применения:

- химико-технологические, агрохимические, экологические и аналитические лаборатории промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений,

- органы контроля, инспекции.

Принцип работы:

Работа титраторов основана на реакции К. Фишера, заключающейся в количественном взаимодействии в присутствии воды йода и диоксида серы в метанольно-пиридиновом растворе (реактиве Фишера) с высокой константой скорости.

После исчерпания воды реакция прекращается, и увеличение концентрации йода обнаруживают посредством бипотенциометрической или биамперометрической индикаторной системы.

Преимущества титраторов Фишера «Эксперт-007М»

| Технические | титратор автоматически: приводит себя в исходное состояние опознает момент ввода пробы перемешивает пробу в течение заданного времени начинает титрование современная элементная база мощный микропроцессор возможность работы со сменными ячейками в зависимости от вида анализируемого вещества удобное подключение к ПК без дополнительных материальных затрат (ПО в комплекте) возможность комплектации ячейками различной конфигурации (двухкамерными, трехкамерными, однокамерными для кулонометрии и различного объема для волюмометрического титрования) |
| --- | --- |
| Аналитические | титрование до заданной точки или анализ всей кривой титрования возможность записи в память прибора результатов измерений количества вещества с указанием времени измерения ПО прибора обеспечивает статистическую обработку до 10 результатов измерений оценка правильности результатов и поверка прибора может проводится по дистиллированной воде прибор может работать на реактивах Фишера любого состава (отечественного и импортного производства). |

Общие технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Режим выбора параметров | подстройка прибора под данный объект анализа (5 программ) возможность работы со всеми типами реактивов Фишера, включая беспиридиновый |
| ЖК дисплей | графический с яркой подсветкой |
| Максимальное выходное напряжение, В | 24 |
| Продолжительность непрерывной работы, час, не менее | 20 |
| Габаритные размеры ИП, мм | 220×210×70 |
| Масса ИП, кг, не более | 0,95 |

Модели титраторов «Эксперт-007М»

| Эксперт-007М | Кулонометрический титратор с бипотенциометрической индикацией конечной точки титрования |
| --- | --- |
| Эксперт-007М А | Кулонометрический титратор с биамперометрической индикацией конечной точки титрования |
| Эксперт-007М АП | Кулонометрический титратор с бипотенциометрической и биамперометрической индикацией конечной точки титрования (2 режима) |
| Эксперт-007М В | Волюмометрический титратор с бипотенциометрической или биамперометрической (по выбору) индикацией конечной точки титрования приборы могут быть снабжены ручной или автоматической цифровой бюреткой |

Кулонометрические титраторы Фишера

Модели «Эксперт-007М», «Эксперт-007М А», «Эксперт-007М АП» позволяют определять микроколичества влаги от единиц ppm по ГОСТ 24614, EN ISO 12937 (IP № 438/01) и др.

Комплект поставки:

- анализатор «Эксперт-007», «Эксперт-007М А», «Эксперт-007М АП»

- блок коммутации

- кулонометрическая ячейка

- электроды (комплект) – 3 шт.

- магнитная мешалка

- хлоркальциевая трубка

- порт ввода пробы

- блок питания

- кабель ПК

- ПО

- документация

Технические характеристики титраторов «Эксперт-007М»,  «Эксперт-007М А», «Эксперт-007М АП»

| Приведенная относительная погрешность титратора в комплекте с измерительной ячейкой, % | ( 2 |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения количества вещества (воды) измерительным преобразователем, % | ( 0,3 |
| Диапазон измерения массы воды в пробе мкг, мг % | 1 мкг … 10 мг 0,0001 … 100 |
| Дискретность представления данных | 0,001 мг/мкг |
| Диапазоны титрующих токов | 50 мА и 5 мА |

Волюмометрический титратор Фишера

Модель «Эксперт-007М В» осуществляет объемное титрование по ГОСТ 14870.

Комплект поставки:

- анализатор «Эксперт-007МВ»

- блок коммутации

- титровальная ячейка

- электрод (комплект) – 1 шт.

- цифровая управляемая бюретка

- бутыль из затемненного стекла на 1 л

- комплект переходников на бутыли

- магнитная мешалка

- хлор-кальциевая трубка

- порт ввода пробы

- блок питания

- кабель ПК

- ПО

- документация

Технические характеристики «Эксперт-007М В»

| Приведенная относительная погрешность титратора в комплекте с измерительной ячейкой % | ( 2 |
| --- | --- |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения количества вещества (воды) измерительным преобразователем, % | ( 0,3 |
| Диапазон измерения массы воды в пробе, мг % | 0,01 … 150 0,01 … 100 |
| Объем бюретки, мл | 30 |
| Точность дозирования титранта, мл | (0,003 |
| Габариты бюретки, мм | 85×200×270 |