Научно-производственное предприятие

Анализаторы растворенного кислорода «Эксперт-009»

№ 63403-16 в Госреестре СИ РФ

Свидетельство об утверждении СИ RU.С.31.083.А № 61711

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.АН03.В.11166/19

Компания Эконикс-Эксперт представляет свою новейшую разработку – анализатор растворённого кислорода «Эксперт-009» с оптическим датчиком, который обладает рядом преимуществ по сравнению с амперометрическим датчиком Кларка:

- датчик практически не требует обслуживания;

- отсутствует мембрана, не нужен электролит;

- не отравляется сероводородом и другими серосодержащими соединениями, - можно измерять даже непосредственно в сточной воде и аэротенках;

- отсутствие мешающего влияния матрицы раствора;

- невосприимчивость датчика к давлению (возможно измерение непосредственно в сосуде под давлением или трубопроводе через прозрачный иллюминатор, не нарушая герметичность);

- легко заменяемые прочные сменные наконечники с ресурсом жизни 1 год;

- возможность измерения в неводных средах.

Прибор выпускается в переносном исполнении. Имеется встроенный аккумулятор, позволяющий работать автономно в течение нескольких недель. Возможна передача текущих показаний на ПК или мобильное устройство по RS-232, USB или Bluetooth.

Возможно подключение к прибору электрохимического датчика ДКТП-02.

Принцип работы «Эксперт-009»

Чувствительным элементом датчика является специальный фосфоресцирующий краситель. Под действием кислорода происходит тушение фосфоресценции, которое анализатор пересчитывает в значение концентрации. Данный метод является чрезвычайно высокоселективным благодаря уникальным свойствам молекулы кислорода.

Новый анализатор с оптическим датчиком лишен недостатков традиционных методов (йодометрического титрования по Винклеру и амперометрического измерения с датчиком Кларка). Практически отсутствуют мешающие влияния окислителей, восстановителей, взвешенных и окрашенных веществ.

Оптический датчик для определения растворённого кислорода

Измеритель состоит из компактного датчика в корпусе (1) расположены источник света (3), фотоприемник (2). Сменная насадка (4) с нанесенным красителем, фиксируется колпачком (5). а также измерительного преобразователя.

Последовательность стадий процесса измерения следующая:

- возбуждение молекул индикаторного красителя светом;

- переход красителя в основное состояние одним из двух способов:

- в виде фосфоресценции при отсутствии кислорода;

- передача энергии молекуле кислорода (тушение фосфоресценции), сопровождающаяся её переходом в синглетное состояние.

Чем больше содержание кислорода, тем быстрее происходит тушение фосфоресценции красителя, тем меньше время жизни его возбуждённого состояния. Данная зависимость описывается уравнением Штерна-Фольмера. С его помощью прибор рассчитывает концентрацию кислорода. При этом автоматически вносится температурная коррекция.

Технические и метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений массовой концентрации растворенного кислорода (cO2), мг/дм3 | 0.2 … 20 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности анализаторов при измерении массовой концентрации растворенного кислорода при температуре анализируемой среды (25±1)оС | ±5 % |
| Пределы допускаемой относительной погрешности анализаторов при измерении массовой концентрации кислорода при температуре анализируемой среды от 5оС до 50оС, кроме температуры (25±1)оС | ±10 % |
| Диапазон измерений температуры анализируемого раствора, оС | 0 … 50 |
| Диапазон температурной компенсации измерительной системы, оС | 5… 50 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры анализируемого раствора, оС | ± 0,5 |
| Время установления рабочего режима после включения, с, не более | 30 |
| Продолжительность непрерывной работы, ч, не менее | 8 |
| Номинальное напряжение питания, В (встроенный аккумулятор, с индикацией разрядки) | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 6 |
| Габаритные размеры измерительного преобразователя, мм, (длина×ширина×высота), не более - переносное исполнение - стационарное исполнение | 200×110×70 250×340×100 |
| Масса, кг, не более - переносное исполнение - стационарное исполнение | 0.95 1.10 |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность при 25оС, %, не более - атмосферное давление, кПа мм рт.ст. - температура анализируемых растворов, °С | 5 … 40 90 84 … 106.7 630 … 800 0 … 50 |
| Показатели надежности: - средний срок службы, лет, не менее - средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10 5000 |

# Footnotes

1 год при t = 20 C и среднем времени измерения 3 часа в день, 247 рабочих дней. Реальный ресурс зависит от условий эксплуатации (температуры среды и продолжительности измерения).

Для некоторых неводных растворителей может потребоваться дополнительное защитное покрытие чувствительного элемента.

# Text boxes

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)