Научно-производственное предприятие

Магнитная мешалка «РИТМ»

Магнитная мешалка «РИТМ-01» предназначена для перемешивания жидкостей с небольшими показателями вязкости с помощью вращающегося в магнитном поле якоря. Мешалка может быть использована при подготовке проб к проведению анализов. Мешалка представляет собой регулируемое технические устройство, которое обеспечивает выполнение операций по смешиванию реагентов при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря, помещенного в химический сосуд с жидкостью. Рабочая поверхность мешалки выполнена из полипропилена. Мешалка комплектуется якорем в виде цилиндрической ферритовой палочки мм в полиэтиленовой или фторопластовой оболочке.

Преимущества магнитной мешалки «РИТМ»

- Эргономичный дизайн

- Надёжность и простота

- Регулируемая частота вращения

- Гарантия изготовителя 12 месяцев

- Режим эксплуатации – непрерывный, круглосуточный

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Диапазон скоростей вращения, об/мин | 300 … 1500 |
| Габаритные размеры, диаметр/высота, мм | 125/50 |
| Масса, кг | 0.5 |
| Корпус мешалки | Пластик «АВС» |
| Поверхность мешалки (химически стойкий материал) | Полипропилен |

Условия эксплуатации

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, (С | 5 … 40 |
| Относительная влажность воздуха при 25 (С, % | до 90 |
| Атмосферное давление, кПа/мм рт.ст. | 84,0 … 106,7/ 630 … 800 |

Комплект поставки:

- Магнитная мешалка -1 шт.

- Якорь - 2 шт.

- Блок питания - 1 шт.

- Паспорт и руководство по эксплуатации - 1 шт.

- Упаковка - 1 шт.

# Footnotes

Возможно использование якорей специализированной формы (поставляются по отдельному заказу). Форма якоря выбирается в зависимости от вида и вязкости смешиваемых веществ.