Научно-производственное предприятие

Анализаторы серии «Микон-2»

На базе анализатора жидкости «Эксперт-001»

№ 21068 в Госреестре СИ РФ

Свидетельство об утверждении СИ ОС.С.31.002.А № 75735

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.НВ27.В.02672/20

«Микон-2» - это универсальные комплекты для определения потенциометрическим методом содержания нитритов, нитратов, фтора, калия, хлора и др. в различных объектах по имеющимся ГОСТ и утвержденным методикам.

Входящий в комплект «Микон-2» анализатор жидкости «Эксперт-001-3(0.1)» со специальным программным обеспечением «Микон» и рабочим ионоселективным электродом, грамотные методическое и практическое руководства значительно упростили для пользователей процесс измерений, сведя его к простым, очень понятным и удобным процедурам.

Комплекты «Микон-2» можно использовать как в лаборатории, так и проводить экспресс-измерения вне лабораторных условий.

Модельный ряд включает лабораторное и переносное исполнение приборов.

На базе «Микон-2» производятся специализированные комплекты для анализа:

- растительной продукции,

- соков,

- мясных продуктов,

- почв,

- тепличных грунтов

- питьевой воды.

Преимущества анализаторов «Микон-2»

УДОБНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАБОТЫ

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ

ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТА НА ДИСПЛЕЙ ПРИБОРА В ТРЕБУЕМЫХ ПО НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ (ГОСТ, МУ, МЕТОДИКАМ) ЕДИНИЦАХ ИЗМЕРЕНИЯ

ГИБКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ, ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ КОМПЛЕКТА

АНАЛИЗАТОР «ЭКСПЕРТ-001» МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ РН-МЕТРА-ИОНОМЕРА

АНАЛИЗАТОРЫ НИТРАТОВ И НИТРИТОВ

| Определяемый компонент | Объекты анализа |
| --- | --- |
| нитраты | овощная продукция (картофель, капуста и др.) соки (картофель, свекла, капуста, огурцы и др.) соки по ГОСТ 29270-95, и др. корма растительные (сухие, сочные) почвы и тепличный грунт |
| нитриты | рассолы и посолочные смеси мясные продукты |

Состав комплекта:

| Комплект Микон-2 | «Эксперт-001-3.0.1» с ПО «Микон» | Рабочий электрод | Вспомогательный электрод | Штатив | Мешалка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нитрат | + | ЭЛИТ-021 | ЭСр10101 | + | - |
| нитрит | + | ЭЛИТ-071 | ЭСр10103 | + | + |
| Нитрат +нитрит | + | ЭЛИТ-021 ЭЛИТ-071 | ЭСр10101 ЭСр10103 | + | + |

Нормативные документы:

- ГОСТ 27753.0-88 Грунты тепличные. Общие требования к методам анализа

- ГОСТ 27753.7-88 Грунты тепличные. Методы определения нитратного азота.

- ГОСТ 26951-86 Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом.

- ГОСТ 29270-95 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов.

- ГОСТ 50465-93 Определение нитратов в кормах и продукции растениеводства.

- ГОСТ 13496.19-93 Корма растительные. Методы определения нитратов.

- Методические Указания по определению нитратов в продукции растениеводства № 5048-89, утв. Минздравом СССР, 1989.

- Методика выполнения измерений содержания нитрит-ионов в мясных продуктах, а также рассолах и посолочных смесях потенциометрическим методом с использованием нитритселективного электрода «ЭЛИТ-071» (ат. ГП «ВНИИФТРИ» Госстандарта РФ. Св-во –001-101-00 от 13.09.00).

АНАЛИЗАТОРЫ ПОЧВ И ТЕПЛИЧНЫХ ГРУНТОВ

| Определяемый компонент | Объекты анализа |
| --- | --- |
| азот нитратный | тепличный грунт и почвы |
| калий (водорастворимый) | тепличный грунт |
| хлор | тепличный грунт |
| фтор | почвы |
| кальций | тепличный грунт и почвы |
| аммоний | тепличный грунт |
| рН | тепличный грунт и почвы |

Состав комплекта:

| Комплект Микон-2 | «Эксперт-001-3.0.1» с ПО «Микон» | Рабочий электрод | Вспомогательный электрод | Штатив | Мешалка | БРОИС Зеленый буфер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нитратный азот | + | ЭЛИТ-021 | ЭСр10101 | + | + | + |
| калий | + | ЭЛИТ-031 | ЭСр10101 | + | + | + |
| хлорид | + | ЭЛИТ-261 | ЭСр10101 | + |  |  |
| фторид | + | ЭЛИТ-221 | ЭСр10103 | + | + |  |
| кальций | + | ЭЛИТ-041 | ЭСр10103 | + | + |  |
| нитратный азот, аммоний, калий | + | ЭЛИТ-021,031,051 | ЭСр10101 | + | + | + |
| нитратный азот, аммоний, калий, кальций, хлорид, рН | + | ЭЛИТ-021, 031, 041, 051, 261, ЭСК-10601 | ЭСр10103 ЭСр10101 | + | + | + |

Нормативные документы:

- ГОСТ 27753.0-88 Грунты тепличные. Общие требования к методам анализа

- ГОСТ 27753.6-88 Грунты тепличные. Методы определения водорастворимого калия.

- ГОСТ 27753.7-88 Грунты тепличные. Методы определения нитратного азота.

- ГОСТ 27753.11-88 Грунты тепличные. Методы определения хлорида.

- ГОСТ 26951-86 Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом.

- МУК по определению содержания подвижного фтора в почвах. Утв. Минсельхоз РФ от 26.01.93.

АНАЛИЗАТОРЫ ФТОРИДА И ХЛОРИДА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

| Комплект Микон-2 | «Эксперт-001-3.0.1» с ПО «Микон» | Рабочий электрод | Вспомогательный электрод | Штатив | Мешалка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фторид | + | ЭЛИТ-221 | ЭСр10103 | + | + |
| хлорид | + | ЭЛИТ-261 | ЭСр10101 | + | + |

Нормативные документы:

- ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фтора.

- РД 52.24.361-95. Методика выполнения измерений массовой концентрации хлоридов в водах потенциометрическим методом с ионоселективным электродом.